Печь отопительная Бренеран (Буллерьян) АОТ-6 тип 00 (со стеклом)

Техническая информация  Высота, мм: 632  Ширина, мм: 435  Глубина, мм: 608  Масса, кг: 56  Мощность, кВт: 6  Объем помещения, куб.м.: 100  Емкость камеры сгорания, литров: 40  Диаметр дымохода, мм: 120  Проем двери, мм.: 286 Описание Печь отопительная Бренеран АОТ-6 тип 00 со стеклом представляет собой цельносварную конструкцию выполненную из стали и покрытую жаропрочной краской. Дровяная печь Бренеран АОТ-6 состоит из двух камер сгорания: нижней камеры — это камера газификации, верхней камеры — это камера дожигания газов. В передних трубах расположены инжекторы-дожигатели. Печь Бренеран АОТ-16 оборудована двумя регуляторами: на дверце - регулятором мощности, на дымоходном патрубке сзади печи - регулятором—газификатором. Цельнометаллическая конструкция данной печи, с вваренными в нее многочисленными трубами, обеспечивает принудительную конвекцию. Благодаря этому происходит быстрый нагрев воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения. Работает простой физический принцип, когда теплый воздух поднимается вверх, а более холодный постоянно всасывается с пола. Каждая из труб полностью прикасается к топке и успевает нагреть проходящий через нее воздушный поток до 60–150°C. Топливом для отопительной печи Бренерана служат дрова, картон, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Не рекомендуется использовать в качестве топлива коксующий уголь т.к. это может привести к преждевременному выходу печки из строя. Преимущества печи Бренерана: Мощный нагреватель воздуха для быстрого отопления любых помещений Не зависима от электричества и газа Равномерно обогревает все помещение Работает на всех видах твердого топлива, дровах, картоне, отходах Экономична и проста в обслуживании Контролируемое горение, высокий КПД Используется в жилых домах, на дачах, в мастерских, в гаражах, в теплицах Время работы печи на одной закладке топлива — до 12 часов